Фирма “Интеграл”

Программа

“Магистраль-Город”

Версия 2.0

Краткое руководство пользователя

1.	О разработчике программы	3

2.	О программе	4

2.1.	Список магистралей	4

2.2.	Данные об участке магистрали	4

2.3.	Настройка программы	5

2.4.	Диалог экспорта/импорта	6

2.5.	Калькулятор	6

2.6.	База данных - инструменты	6

3.	Методика проведения расчетов	7

3.1.	О методике	7

3.2.	Общие положения	7

3.3.	Расчет выбросов	8

3.3.1.	Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспортом	8

3.3.2.	Расчет выбросов движущегося автотранспорта	9

3.3.3.	Расчет выбросов автотранспорта в районе регулируемого перекрестка	9

3.4.	Организация и проведение натурных обследований структуры и интенсивности автотранспортных потоков на основных автомагистралях	10

3.5.	Список рекомендуемой литературы	12

1.	О разработчике программы

Разработку и поддержку данной программы, а также программных комплексов Эколог, ПДВ-Эколог и других программ осуществляет ООО "Фирма Интеграл", 193015 Санкт-Петербург, а/я 200.

Связаться с нами можно по телефону в Санкт-Петербурге (812) 275-36-82, e-mail eco@integral.spb.su. Вы можете также посетить нашу WWW-страничку http://www.integral.spb.ru.

Если вы желаете обновить версию BDE (системная библиотека для работы с базами данных, производится фирмой Borland Corporation, ее новое название Inprise Corporation) или установить полную версию этого продукта (с программой Магистраль-Город поставляется сильно сокращенный вариант BDE), посетите WWW-страницу http://www.borland.com/devsupport/bde.

2.	О программе

2.1.	Список магистралей

Список предприятий

В программе используется иерархическое представление данных об источниках загрязнения. На верхнем уровне находятся магистрали, обладающие уникальным кодом. Каждая магистраль может иметь любое количество участков, каждый из которых состоит из перегона и необязательных перекрестков на его концах.

В этом окне доступны следующие функции:

- добавить магистраль/участок магистрали.

- удалить магистраль/участок магистрали - клавиша "Ctrl-Del".

- изменить данные - клавиша "Enter" или двойное нажатие левой кнопки мыши.

- импорт данных о магистрали. Если программа работает в составе комплекса "Эколог", то другие программы комплекса могут формировать данные о магистрали и ее участках, которые необходимо рассчитать и которые могут быть загружены с помощью этой функции. Кроме того, при появлении файла MAGISTRAL2.DAT в каталоге программы, он будет загружен автоматически и будет выдано сообщение о загруженных данных.

- экспорт данных о магистрали. Данные о магистрали, о ее участках и выбросах могут стать доступными для других программ комплекса с помощью этой функции.

- результаты. Воспользовавшись этой функцией вы можете посмотреть рассчитанный ранее объем выбросов на магистрали или ее участке для каждого из загрязняющих веществ.

- печать. Вывод отчета на принтер или в файл. Поддерживаются следующие форматы: текстовый и RTF-формат, который совместим с форматом документа Micorsoft Word.

Нажатием правой кнопки "мыши" можно вызвать всплывающее меню, которое обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.

2.2.	Данные об участке магистрали

Данные об источнике выбросов

Это окно предназначено для ввода данных об участке магистрали. Участок магистрали состоит из перегона, состоящего из левого и правого направлений движения автотранспорта, и необязательных перекрестков на концах участка (левый и правый перекрестки).

Для расчета выбросов на перегонах необходимо ввести данные о составе транспортного потока и среднюю скорость движения по перегону. Также необходимо указать протяженность участка. Если данные об участке были импортированы, то протяженность будет рассчитана автоматически, исходя из координат участка.

Чтобы учесть выбросы на перекрестках, необходимо поставить галочки "Расчет с учетом левого (правого) перекрестка". При этом станут доступны закладки "Левый (правый) перекресток", на которых можно ввести данные о составе очереди автотранспорта на соответствующем перекрестке, длину очереди перед светофором и количество циклов действия стоп-сигнала светофора на перекрестке.

После того, как введены все нужные данные, можно произвести расчет, нажав клавишу F6 или кнопку "Расчет". При этом автоматически станет активной закладка "Результаты", где будет виден краткий отчет по выбросам на участке. На этой закладке есть также кнопки "Отчет" и "Передача результатов", которые используются для формирования отчета на принтере или в файле и для передачи рассчитанных выбросов в программы "Эколог" и "ПДВ" для дальнейшей обработки.

Для согласования с программами "Эколог" и "ПДВ" участок характеризуется кодом магистрали (площадки), кодом участка магистрали (цеха) и кодом источника выброса. Для перегона и каждого из перекрестков задается отдельный код источника выброса. Эти коды задаются программой автоматически, однако пользователь может их изменить, нажав кнопку "Коды источников выброса".

На закладке "Координаты" можно указать координаты начала и конца участка, а также его среднюю ширину. Внимание: для того, чтобы обеспечить согласованность данных при работе с "Экологом" или "ПДВ", после того, как вы изменили координаты, произведите перерасчет длины участка магистрали, нажав соответствующую кнопку.

Перемещение между ячейками для ввода данных осуществляется с помощью клавиш Tab (вперед) и Shift-Tab (назад) или "мыши".

2.3.	Настройка программы

Настройка программы

Интерфейс.

"Показывать номер варианта для источников выброса" - номер варианта предусмотрен для будущих версий программы, и, поэтому, в текущей версии не несет смыслового значения.

"Расположение программы "Эколог": необходимо для передачи данных в программу "Эколог". При первом запуске программа сама проводит регистрацию, поэтому пользователю обычно не надо менять данный параметр.

"Расположение программы "Экокарта": для приема данных из программы "Экокарта" нужно установить этот параметр.

Кнопка "Установить стандартные параметры интерфейса": такие параметры, как положение и размер окон, порядок и ширина колонок в таблицах, автоматически сохраняются программой. Поэтому в некоторых случаях (смена разрешения экрана с большего на меньшее, переход от маленьких шрифтов к большим и т.п.) какие-то элементы интерфейса могут стать недоступными для работы, тогда можно будет воспользоваться этой функцией.

Печать.

На этой страничке задаются тип шрифта для печати отчетов (обратите внимание, что используется только имя шрифта, но не его размер и стиль), отступы (в сантиметрах) при печати, а также настройка стандартных параметров принтера.

Коды веществ.

Каждое вещество, выброс которого рассчитывается данной программой должно иметь соответствующий код, указанный в документе "Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух", разрабатываемом НИИ Атмосферы совместно с фирмой "Интеграл". Нажав на кнопку Стандартные значения, пользователь может установить коды веществ, рекомендуемые методикой.

2.4.	Диалог экспорта/импорта

Диалог экспорта/импорта

Данное окно предназначено для обмена данными с другими программами комплекса "Эколог" - Эколог, ПДВ и Экокарта.

В поле Каталог программы ... можно указать местоположение программы, с которой осуществляется связь. Если программа Магистраль-Город была зарегистрирована как методика, то пользователю не надо заполнять это поле - в нем автоматически будет указан нужный каталог. Если, по каким-то причинам, пользователю необходимо указать другой каталог (например, на компьютере установлено сразу две версии Эколога - старая и новая, - а методика зарегистрирована для старой версии, тогда для передачи данных новой версии надо будет самостоятельно указывать каталог).

Поле Произвольный каталог предназначено для очень редких случаев, когда стандартный алгоритм передачи данных не подходит. Практически, данное поле не должно использоваться.

2.5.	Калькулятор

Калькулятор

Данное окно представляет собой аналог простого калькулятора для проведения расчетов. Основные управляющие клавиши:

Enter - функция "=" (равно, подсчет результата выражения),

Alt-F4 - закрыть окно калькулятора.

Помимо стандартных арифметических расчетов калькулятор имеет следующие функции:

- расчет квадратного корня;

- вычисление процентов;

- сохранение данных в регистре памяти;

- редактирование строки ввода с помощью кнопки "<-".

2.6.	База данных - инструменты

База данных - инструменты

Упаковка базы данных - после длительной работы в файлах базы данных образуется неиспользованное пространство, которое убирается при упаковке.

Восстановление индексов - перегенерация индексов базы данных. В действительности, может понадобится только в исключительных ситуациях.

3.	Методика проведения расчетов

3.1.	О методике

О методике

Данная методика разработана Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды и утверждена приказом Госкомэкологии России № 66 от 16 февраля 1999 года.

Настоящий документ устанавливает порядок расчета выбросов автотранспорта для их использования при проведении сводных расчетов загрязнения атмосферы городов; может быть применен ко всем категориям автотранспортных средств при эксплуатации в городских условиях.

Полученные по настоящему документу результаты используются в качестве исходных данных для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов выбросами промышленности и автотранспорта

При разработке данного документа учтены результаты практической оценки выбросов при проведении расчетов загрязнения атмосферы в Государственных комитетах по охране окружающей среды Пермской и Псковской областях, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и комитете по охране окружающей среды. Воронежа, а также их замечания и предложения по совершенствованию методологии оценки выбросов автотранспорта для применения при сводных расчетах загрязнения атмосферы городов.

3.2.	Общие положения

Общие положения

1. Настоящая методика предназначена для оценки величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными потоками на городских магистралях.

2. Полученные величины выбросов автотранспортных потоков на городских автомагистралях применяются при проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха города (региона) выбросами промышленности и транспорта.

3. В качестве исходных данных для расчета выбросов автотранспорта в атмосферу используются результаты натурных обследований структуры и интенсивности автотранспортных потоков с подразделением по основным категориям автотранспортных средств.

4. Приведенные в данном документе усредненные удельные значения показателей выбросов отражают основные закономерности их изменения при реальном характере автотранспортного движения в городских условиях, определяемых целесообразным выбором передаточного отношения от двигателя к трансмиссии. При этом учитывается, что в городе автомобиль совершает непрерывно разгоны и торможения, перемещаясь с некоторой средней скоростью на конкретном участке автомагистрали, определяемой дорожными условиями.

5. Расчеты выбросов выполняются для следующих вредных веществ. поступающих в атмосферу с отработавшими газами автомобилей:

·	 оксид углерода (СО);

·	 оксиды азота NOx (в пересчете на диоксид азота);

·	 углеводороды (СН);

·	 сажа;

·	 диоксид серы (SO2);

·	 соединения свинца;

·	 формальдегид;

·	 бенз(а)пирен.

6. Используемые при расчете выбросов параметры определяются на основе натурных обследований, проведение которых осуществляется по достаточно простой схеме, не требующей инструментального оснащения и продолжительного обучения. Это позволяет выполнять такие работы практически в любом городе с необходимой периодичностью, что весьма важно для регулярной корректировки информации о выбросах автотранспорта в целях поддержания работы компьютерного банка данных о выбросах промышленности и автотранспорта города в оперативном режиме.

3.3.	Расчет выбросов

3.3.1.	Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспортом

Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспортом

Выброс i-го вредного вещества автотранспортным потоком (MLi) определяется для конкретной автомагистрали на всей протяженности которой структура и интенсивность автотранспортных потоков изменяется не более, чем на 20-25%. При изменении автотранспортных характеристик на большую величину, автомагистраль разбивается на участки, которые в дальнейшем рассматриваются как отдельные источники.

Такая магистраль (или ее участок) может иметь несколько нерегулируемых перекрестков или (и) регулируемых при интенсивности движения менее 400-500 а/час.

Для автомагистрали (или ее участка) с повышенной интенсивностью движения (т.е. более 500 а/час) целесообразно дополнительно учитывать выброс автотранспорта (Мп) в районе перекрестка.

В районе перекрестка выбрасывается наибольшее количество вредных веществ автомобилем за счет торможения и остановки автомобиля перед запрещающим сигналом светофора и последующим его движением в режиме "разгона" по разрешающему сигналу светофора. Это обуславливает необходимость выделить на выбранной автомагистрали участки перед светофором, на которых образуется очередь автомобилей, работающих на холостом ходу в течение времени действия запрещающего сигнала светофора.

Таким образом для автомагистрали (или ее участка) при наличии регулируемого перекрестка суммарный выброс М будет равен:

где:

- выброс в атмосферу автомобилями, находящимися в зоне перекрестка при запрещающей сигнале светофора;

- выброс в атмосферу автомобилями, движущимися по данной автомагистрали в рассматриваемый период времени;

n и m - число остановок автотранспортного потока перед перекрестком соответственно на одной и другой улицах его образующих за 20-минутный период времени;

индексы 1 и 2 соответствуют каждому из 2-х направлений движения на автомагистрали с большей интенсивностью движения, а 3 и 4 - соответственно для автомагистрали с меньшей интенсивностью движения.

3.3.2.	Расчет выбросов движущегося автотранспорта

Расчет выбросов движущегося автотранспорта

Выброс i-того загрязняющего вещества (г/с) движущимся автотранспортным потоком на автомагистрали (или ее участке) с фиксированной протяженностью L (км) определяется по формуле:

где:

- пробеговый выброс i-ro вредного вещества автомобилями k-й группы для городских условий эксплуатации, определяемый по табл. II.1;

k - количество групп автомобилей;

(1/час) - фактическая наибольшая интенсивность движения, т.е. количество автомобилей каждой из К групп, проходящих через фиксированное сечение выбранного участка автомагистрали в единицу времени в обоих направлениях по всем полосам движения;

- поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения транспортного потока (v„ (км/час) на выбранной автомагистрали (или ее участке) определяемый по табл. II.2).

1/3600 - коэффициент пересчета "час" в "сек".

L (км) - протяженность автомагистрали (или ее участка) из которого исключена протяженность очереди автомобилей перед запрещающем сигналом светофора и длина соответствующей зоны перекрестка (для перекрестков, на которых проводились дополнительные обследования).

3.3.3.	Расчет выбросов автотранспорта в районе регулируемого перекрестка

Расчет выбросов автотранспорта в районе регулируемого перекрестка

При расчетной оценке уровней загрязнения воздуха в зонах перекрестков следует исходить из наибольших значений содержания вредных веществ в отработавших газах, характерных для режимов движения автомобилей в районе пересечения автомагистралей (торможение, холостой ход, разгон).

Выброс i-ro загрязняющего вещества автомобилями в зоне перекрестка при запрещающем сигнале светофора М" определяется по формуле:

где:

(г/мин) - значения удельных выбросов для автомобилей, находящихся в зоне перекрестка;

k - количество групп автомобилей;

Т - количество -циклов действия запрещающего сигнала светофора за 20-минутный период времени;

- количество автомобилей в каждой из "k" групп, образующих "очередь" в зоне перекрестка на обследуемой автомагистрали.

Значения Мп определяются по таблице, в которой приведены усредненные значения удельных выбросов (г/мин), учитывающие режимы движения автомобилей в районе пересечения перекрестка (торможение, холостой ход, разгон), а значения Р, Т, Gk - по результатам натурных обследований.

3.4.	Организация и проведение натурных обследований структуры и интенсивности автотранспортных потоков на основных автомагистралях

Организация и проведение исследований

Для определения выбросов автотранспорта на городских автомагистралях и последующего их использования в качестве исходных данных при проведении расчетов загрязнения атмосферы проводится изучение особенностей распределения автотранспортных потоков (их состава и интенсивности) по городу и их изменений во времени (в течение суток, недели и года).

Территориальные различия состава и интенсивности транспортных потоков зависят от площади и поперечных размеров города, количества населения, схемы планировки улично-дорожной сети, особенностей расположения промышленных предприятий, автохозяйств, бензозаправочных станций и станций техобслуживания.

Временные различия в значительной степени связаны с режимом работы промышленных предприятий и учреждений города и с климатическими особенностями района, в котором расположен город.

1. На основе изучения схемы улично-дорожной сети города, а также информации о транспортной нагрузке составляется перечень основных автомагистралей (и их участков) с повышенной интенсивностью движения и перекрестков с высокой транспортной нагрузкой. В качестве таких магистралей (участков) рассматриваются:

- для городов с населением до 500 тысяч человек - магистрали (или их участки) с интенсивностью движения в среднем более 200-300 автомобилей в час;

- для городов с населением более 500 тыс. человек - магистрали (или их участки) с интенсивностью движения в среднем более 400-500 автомобилей в час.

Выбранные автомагистрали (или их участки) и перекрестки наносятся на карту-схему города (с учетом масштаба карты). На этой карте фиксируются и перекрестки, на которых предполагается проведение дополнительных обследований.

2. Для определения характеристик автотранспортных потоков на выбранных участках улично-дорожной сети проводится учет проходящих автотранспортных средств в обоих направлениях с подразделением по следующим группам:

I. Л - легковые, из них отдельно автомобили производства стран СНГ(СНГ) и отдельно зарубежные;

II. ГК<3 - грузовые карбюраторные грузоподъемностью менее 3 тонн и микроавтобусы ГАЗ-51-53, УАЗы, "Газель", РАФ и др.);

III. ГК>3 - грузовые карбюраторные грузоподъемностью более 3 тонн (ЗиЛы, Урал и др.);

IV. АК - автобусы карбюраторные (ПАЗ, ЛАЗ, ЛИАЗ);

V. ГД - грузовые дизельные (КРАЗ, КАМАЗ);

VI. АД - автобусы дизельные (городские и интуристовские "Икарусы" ) ;

VII. ГГБ - грузовые газобаллонные, работающие на сжатом природной газе.

3. Подсчет проходящих по данному участку автомагистрали транспортных средств проводится в течение 20 минут каждого часа. При высокой интенсивности движения (более 2-3 тыс. автомашин в час) подсчет проходящих автотранспортных средств проводится синхронно раздельно по каждому направлению движения (а при недостаточности числа наблюдателей - первые 20 минут - в одном направлении; следующие 20 минут - в противоположном направлении) .

4. Для выявления максимальной транспортной нагрузки наблюдения выполняются в часы "пик". Для большинства городских автомагистралей отмечается два максимума: утренний и вечерний (соответственно с 7-8 час. до 10-11 час. и с 16-17 час. до 19-20 час.), для многих транзитных автомагистралей наибольшая транспортная нагрузка характерна для дневного времени суток.

С целью получения исходных данных о выбросах для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы города наблюдения организуются в часы "пик" летнего сезона года.

Натурные обследования состава и интенсивности движущегося автотранспортного потока проводятся не менее 4-6 раз в часы "пик" на каждой автомагистрали.

5. Результаты натурных обследований структуры и интенсивности движущегося автотранспортного потока заносятся в полевой журнал.

6. Для оценки транспортной нагрузки в районе регулируемых перекрестков проводятся дополнительные обследования.

6.1. Последовательно (а при возможности одновременно) на каждом направлении движения в период действия запрещающего сигнала светофора (включая и желтый цвет) выполняется подсчет автотранспортных средств (по группам, согласно п. III.2), образующих "очередь". Одновременно фиксируется длина "очереди" в метрах. Подсчеты проводятся не менее 4-6 раз в периоды, указанные в п. III.4.

6.2. Результаты дополнительных обследований заносятся в полевой журнал.

7. В ходе проведения натурных обследований дополнительно определяется ряд параметров, необходимых как для расчета выбросов согласно п. II настоящего документа, так и проведения расчетов загрязнения атмосферы.

7.1. На каждой автомагистрали (или ее участке) фиксируются следующие параметры:

- ширина проезжей части (в метрах);

- количество полос движения в каждом направлении;

- протяженность выбранного участка автомагистрали (в км) с указанием названий улиц, ограничивающих данную автомагистраль (или ее участок) ;

- средняя скорость автотранспортного потока с подразделением на три основные категории: легковые, грузовые и автобусы (в км/час) (определяется по показаниям спидометра автомобиля, движущегося в автотранспортном потоке). Определение средней скорости движения основных групп автотранспортного потока выполняется по всей протяженности обследуемой автомагистрали или ее участка, включая зоны нерегулируемых перекрестков и регулируемых перекрестков, выбранных согласно раздела I настоящего документа.

7.2. На обследуемом перекрестке фиксируются следующие параметры:

- ширина проезжей части (в метрах);

- количество полос движения в каждом направлении;

- протяженность зоны перекрестка в каждом направлении (в метрах).

7.3. К полевым журналам прилагаются схемы расположения обследуемых автомагистралей и перекрестков с регулируемым движением.

3.5.	Список рекомендуемой литературы

Список рекомендуемой литературыЛитература

1. Методические рекомендации по инвентаризации и нормированию выбросов автотранспорта в Санкт-Петербурге. С-Пб., 1995.

2. Ложкин В.Н., Демочка О.И. и др. Экспериментально-расчетная оценка выбросов вредных веществ с отработавшими газами ДВС на эксплуатационных режимах работы. Технический отчет по НИР. С-Пб., НПО ЦНИТА, 1990.

3. Жегалин О.И., Лупачев П.Д. Снижение токсичности автомобильных двигателей. М., Транспорт, 1985.

4. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом) . М. , 1998.

5. Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух. М., 1993.

6. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях. М., 1997.

7. Сравнительная оценка методик расчета выбросов от автотранспорта и возможностей их использования при проведении комплексных оценок рассеивания загрязняющих веществ. Отчет по теме. Пермский Гос. университет, 1998.

8. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.Петербург, 1998.