| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Главный врач ЦГСЭН г. Чебоксары | Генеральный директор ООО «Фирма «Сад» |
| _______________ Кабетов В.Я. | _____________ |
| «____» ___________ 2004 г. | «____» ___________ 2004 г. |

ПРОЕКТ

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

ДЛЯ ООО «Фирма «Сад»

г.Чебоксары 2004г.

СОДЕРЖАНИЕ.

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Аннотация. | 4 |
| Введение. | 5 |
| 1. Краткая физико-географическая характеристика территории. | 7 |
| 2. Анализ функционального использования территории в районе расположения промпредприятия. | 8 |
| 2.1. Характеристика промзоны. | 9 |
| 2.2. Характеристика селитебной территории. | 10 |
| 3. Краткая схема технологического процесса. | 10 |
| 4. Перечень образующихся токсических веществ, их характеристика. | 11 |
| 5. Новые технологические процессы и их природоохранная деятельность. | 13 |
| 6. Комплексная оценка существующего воздействия предприятия на состояние окружающей среды и здоровье населения. | 13 |
| 7. Разработка природоохранных мероприятий и оценка их эффективности. | 24 |
| 8. Обоснование размера СЗЗ по СанПиН и по совокупности показателей. | 24 |
| 9. Разработка мероприятий по организации и благоустройству СЗЗ. | 44 |
| 10. Сметно-финансовый расчёт мероприятий по охране окружающей среды и организации СЗЗ. | 51 |
| 11. Организация санитарно-гигиенического контроля на СЗЗ | 53 |
| Заключение | 54 |
| Выводы | 55 |
| Список использованных источников. | 56 |
| Приложения. | 57 |

Аннотация

Настоящий проект выполнен для предприятия ООО «Фирма «Сад» на основании и в соответствии с нормативными актами РФ и ЧР. Структура документа соответствует требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также «Рекомендациям по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий», изд-во РЭФИА:М., 1998.

Проект содержит ____ стр, ___ рис., ___ таблиц, ___ схемы.

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, нормативная санитарно-защитная зона, характеристика территории, промплощадка, климатические условия, метеорологическая характеристика, использование территории, промзона, селитебная территория, технологический процесс, токсические вещества, источники выделения вредных веществ, рассеивание вредных веществ, фоновое загрязнение, атмосфера, уровни шума, поверхностные и сточные воды, твёрдые отходы, показатели, мероприятия, благоустройство, зелёные насаждения, посадка, озеленение.

Проект санитарной-защитной зоны (СЗЗ) разработан на основании:

- «Руководства по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий»;

- «Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий».

Приведены исходные данные для разработки проекта в виде таблиц и карт-схем по следующим параметрам:

- перечень образующихся токсических веществ, загрязняющих атмосферу;

- перечень источников загрязнения атмосферы и их расположение на территории предприятия;

- данные по рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере;

- данные по объёмам образующихся сточных и поверхностных вод, их лимиты и данные по направлению на утилизацию;

- данные по объёмам образующихся твёрдых отходов, лимитам временного размещения и данные по направлению на утилизацию;

- данные по шумовым характеристикам;

- данные по метеорологическим и климатическим условиям;

- данные по фоновому загрязнению промзоны.

Приведена характеристика предприятия, промзоны, и селитебной территории, их взаимное расположение.

Произведена комплексная оценка существующего состояния среды.

Произведено комплексное обоснование размеров санитарно-защитной зоны по:

- расчёту рассеивания вредных веществ в атмосфере;

- определению нормативных санитарно-защитных зон для индивидуальных источников загрязнения атмосферы;

- построению нормативных санитарно-защитных зон для источников шума;

- построению нормативной санитарно-защитной зоны по совокупности факторов.

На карты-схемы нанесены границы санитарно-защитных зон по вышеперечисленным факторам и совокупности факторов.

По результатам обоснования санитарно-защитных зон сделаны следующие выводы:

- граница санитарно-защитной зоны, определённая по совокупности факторов, не выходит за пределы 50-ти метровой зоны;

- по расчёту рассеивания 100 метровая санитарно-защитная зона соответствует нормативным актам;

- зона влияния предприятия не распространяется на селитебные территории.

Произведен баланс территорий, подлежащих озеленению, и территорий под существующими насаждениями. Определены площадь 100-метровой СЗЗ, площадь озеленения в СЗЗ. Площадь СЗЗ составила 3,700 га, площадь озеленения в СЗЗ составила 2,800 га. Плотность озеленения СЗЗ составила 75,7 %. Предлагаемая площадь озеленения составила 0,0000 га. Разработаны мероприятия по организации и благоустройству СЗЗ. Приведён сметно-финансовый расчёт.

Срок выполнения проекта – 2004 год.

Введение

Настоящий проект санитарно-защитной зоны выполнен для ООО «Фирма «Сад» на основании:

- ст.34  Закона РФ «Об охране окружающей природной среды»;

- ст.17 п.2 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановления № 3 Главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике от 01.06.2001г. «О мероприятиях по реализации СанПиН  2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны  и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Целью настоящей работы является предотвращение или ослабление негативного воздействия производственных объектов на комфортность проживания и здоровье населения, определения возможность сохранения предприятия, применяемой технологии и объёмов производства продукции в условиях города, а также принятия экономически и технически обоснованных, социально и экологически целесообразных проектных и строительных решений.

Настоящий проект разработан в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» /1/;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест» /2/;

- Руководствоv по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий /3/;

Структура настоящего проекта отвечает требованиям:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий /4/;

При разработке проекта использованы следующие  материалы:

- ситуационная карта-схема района города, в котором расположено предприятие (приложение 1);

- выкопировка с плана съемки территории ООО «Фирма «Сад» (приложение 2);

- выкопировка со схематического плана г.Чебоксары (приложение 3);

- заключение экспертной комиссии по проекту нормативов ПДВ для ООО «Яблоко»  (бывшее структурное подразделение ООО «Фирма «Сад») от 27.07.2001г. № 133 (приложение 5).

1. Краткая физико-географическая характеристика территории

Участок территории первой площадки ООО «Фирма «Сад» находится в центральном районе равнинной части Европейской части России.

Рельеф местности в районе расположения промплощадки и ближайшей территории ровный спокойный с уклоном в южную сторону. Климат умеренно-континентальный с жарким летом и холодной зимой, относится ко II «В» климатическому поясу. Среднегодовая температура воздуха 2,90С. Абсолютный минимум января – минус 440С. Глубина промерзания почвы 1,0-1,2 м.

Для данного района характерно преобладание ветров юго-западного направления (повторяемость ветров юго-западного направления – 23%).

Климатическая характеристика и роза ветров по данным Чувашского ЦГМС (№36/04-6 от 16.03.1995г.), принятые для расчета рассеивания приведены в таблице № 1.

Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Таблица № 1

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, о С | 23,7 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), о С | -13 |
| Среднегодовая раза ветров,% |  |
| С | 9 |
| СВ | 5 |
| В | 5 |
| ЮВ | 13 |
| Ю | 14 |
| ЮЗ | 23 |
| З | 17 |
| СЗ | 14 |
| Скорость ветра (U* по средним многолетним данным), повторяемость превышения которого составляет 5%, м/сек | 9 |

2. Анализ функционального использования территории в районе расположения промпредприятия

Территория первой площадки ООО «Фирма «Сад» расположена в центральной части г.Чебоксары в районе сложившейся промзоны.

На севере от границы территории предприятия располагается                                      , на западе Электромеханический завод. Ближайшая селитебная зона расположена в 500 метрах к югу и в 50 м к востоку от границы территории предприятия.

Основные существующие технико-экономические данные территории ООО «Фирма «Сад» представлены в таблице № 2.

Таблица № 2.

| Площадь территории, га | 0,24700 |
| --- | --- |
| Площадь застройки, га | 0,06534 |
| Площадь мощения, га | 0,07765 |
| Площадь озеленения, га | 0,10601 |
| Плотность застройки, % | 26,4 |
| Плотность мощения, % | 31,2 |
| Плотность озеленения, % | 42,2 |
| Использование территории, % | 100 |
| Этажность, в том числе: |  |
| - производственный корпус (винный цех) | 1 |
| - производственный корпус (соковый цех) | 1 |
| - административный корпус | 2 |

В ближайшие 5 лет реконструкция и ввод новых производственных площадей не предполагается.

2.1. Характеристика промзоны

В сложившуюся промзону входят следующие предприятия:

- ООО «Фирма «Сад»;

- Электромеханический завод;

- Мебельный цех.

Территория ООО «Фирма «Сад» расположена на южной сторонах промзоны. Территория участка Электромеханического завода расположена на западе промзоны и непосредственно примыкает к границе территории ООО «Фирма «Сад». Мебельный цех арендует помещения, расположенные на территории ООО «Фирма «Сад».

Характеристика дана на основании выкопировки с плана съемки территории ООО «Фирма «Сад» (приложение 2) и выкопировки со схематического плана г.Чебоксары (приложение 3).

2.2. Характеристика селитебной территории

Ближайшая селитебная зона расположена в 500 метрах к югу и в 50 м к востоку от границы территории предприятия. Селитебная территория расположена вдоль улицы Короленко и представляет собой жилой квартал с сетью жилых зданий, детских учреждений и объектов торговли.

Характеристика дана на основании выкопировки со схематического плана г.Чебоксары (приложение 3).

##### 3. Краткая схема технологического процесса

Реквизиты предприятия.

Почтовый адрес предприятия: ООО «Фирма «Сад», 428010,  г. Чебоксары, ул.Короленко, 4а.

Генеральный проектировщик: «Чувашагропромпроеткт», г.Чебоксары.

Проект нормативов ПДВ разработан ИТЦ «Чувашпотребсоюз» лицензия № А 528749.

Стоимость основных промышленных фондов по состоянию на 01.01.2004г. – ________________ руб.

Численность кадров – ____ чел.

Режим работы – односменный.

Основной деятельностью предприятия является переработка сельхозпродукции и выработка натуральных соков. Производственный цех и соковый цех размещаются в отдельных производственных корпусах.

Источником теплоснабжения служит котельная, расположенная на территории предприятия.

Источником водоснабжения служит горводопровод.

В состав предприятия входят следующие здания и сооружения:

производственный корпус, соковый цех, склад спирта, склады, материальный склад, хозяйственный двор, котельная, административный корпус.

4. Перечень образующихся токсических веществ, их характеристика

В процессе изготовления изделий основной программы идёт выделение загрязняющих веществ в атмосферу по следующим операциям:

| - мойка стеклотары | натрия карбонат |
| --- | --- |
| - окрасочные работы | бутиловый спирт, бутилацетат, толуол, спирт этиловый, этилацетат |
| - сварочные операции | оксид марганца, оксид железа, оксид углерода, фтористый водород |
| - котельная | оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, бензапирен |

По данным /5/, приложения /4/ суммарное количество выбросов составляет 2,224 т/год в том числе дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферы.:

| - углерода оксид | 1,3264 |
| --- | --- |
| - азота оксид | 0,12062 |
| - азота диоксид | 0,74229 |

Данные приведены из «Проекта нормативов ПДВ для ООО «Яблоко» /5/.

Веществ, обладающих эффектом суммации, в выбросах не имеется.

Всего в атмосферу выбрасывается 14 загрязняющих веществ, в том числе 1 - 1 класса, 3 - 2 класса, 5 - 3 класса, 4 - 4 класса опасности.

5. Новые технологические процессы и их природоохранная деятельность.

По данным /6/  на первой площадке ООО «Фирма «Сад» имеется 2 организованных источников выброса, не требующих оснащения установками очистки.

6. Комплексная оценка существующего воздействия предприятия на состояние окружающей среды и здоровье населения.

6.1.Данные по рассеиванию вредных выбросов в атмосфере

6.1.1. Данные по количественному и качественному составу выбросов.

Данные по количественному и качественному составу выбросов приведены в таблицах №№ 3, 4 по состоянию на 27.07.2001г.

6.1.2. Данные по расчёту рассеивания основных и специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

. Данные по расчёту рассеивания веществ, дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферы, приведены в таблице № 5.

6.1.3 Данные по фоновому загрязнению района размещения предприятия  с учётом вклада предприятия в загрязнение атмосферы.

Фоновое загрязнение приземного слоя воздуха на данном участке с учётом воздействия промышленности и автотранспорта по результатам регулярных наблюдений ЦГМС (пост по ул. Социалистическая, 11) составляет следующие величины (в долях ПДК):

- азота диоксид  – 0,06;

- оксид углерода – 2,7;

- диоксид серы – 0,029;

- сумма взвешенных – 0,2.

Данные приведены на момент составления «Проекта нормативов ПДВ» для ООО «Яблоко»  /5/.

6.1.4 Данные по уровням шума.

Таблица № 6

Данные по уровням шума.

| №№ источ ников | Место измерения | Координаты источника, м | Эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ось Х | Ось Y |  |
| 1 | Производственный корпус |  |  |  |
| 2 | Соковый цех |  |  |  |

Данные приведены на основании натурных замеров специалистами АЛ ЦГСЭН по источникам 1 - 7 на 12.01.2004г. Координаты источников соответствуют системе координат, принятой в /5/.

6.2.Данные по объёмам очистки и сбросам производственных сточных вод и ливнестоков в канализацию водосточную сеть, и водные объёкты

На предприятии образуется около 5,573 тыс.м3/год поверхностных вод и 19,325 тыс.м3/год сточных вод.

Сточные хозяйственно-бытовые и производственные воды предприятия принимает Чебоксарское муниципальное производственное предприятие «Водоканал» (договор № _____ от 01.01.200___г.). Поверхностные воды предприятия не подвергаются очистке и лоткам проездов направляются в места понижения рельефа местности.

6.3..Данные по образованию твёрдых отходов, анализ способов их утилизации и размещения.

Данные по лимитам размещения отходов приведены в таблице № 7.

Перечень и масса отходов производства и потребления, подлежащих размещению на ООО «Фирма «Сад» приведены в таблице № 8.

7.Разработка природоохранных мероприятий и оценка их эффективности.

Озеленение территории СЗЗ 75,7 % или 2,80 га соответствует  требованиям /3/.

Раз в год необходимо производить натурные замеры загрязняющих атмосферу воздуха веществ на границе СЗЗ согласно плану-графику, согласованному Чебоксарским  ЦГСЭН. Проведение других мероприятий для создания и благоустройства СЗЗ не требуется.

Контроль по остальным параметрам ЗВ в атмосферу отражён в /5/.

8.Обоснование размера СЗЗ по СанПиН и по совокупности показателей.

8.1.Обоснование размера СЗЗ по СанПиН.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.1.8 ООО «Фирма «Сад» относится к предприятиям 5-го класса - «Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ» (2. Овоще-, фруктохранилища; 10. Производство фруктовых и овощных соков; 11. Предприятия по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению)). Санитарно-защитная зона предприятия составляет 50 метров.

8.1.1.Обоснование размера СЗЗ по расчету рассеивания вредных выбросов в атмосфере.

Расчёт рассеивания вредных веществ в атмосфере произведён ИТЦ «Чувашпотребсоюза», которое имеет соответствующую лицензию.

Проведение расчёта рассеивания вредных веществ в атмосфере не требуется в соответствии нормативными документами по охране атмосферного воздуха (выбросы предприятия относятся к IV классу опасности для атмосферного воздуха).

При расчётах выбросов учтены все основные источники загрязнения атмосферы. Карта-схема предприятия с нанёсёнными на неё источниками выбросов в проекте представлена. Предусмотрены мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

По результатам экспертизы /5/ имеется соответствующее заключение (приложение 5).

8.2.Обоснование размера СЗЗ по  совокупности факторов.

8.2.1 Определение нормативной  границы СЗЗ по показателям загрязнения атмосферного воздуха.

Исходные данные для расчёта ПДВ /на основании 6/ приведены на стр.

Расположение источников выбросов загрязняющих веществ приведены на схеме №___

Нормативные размеры санитарно-защитной зоны приведённых выше источников нанесены  на карту-схему предприятия и представлены на рис.1.

По результатам нанёсенных нормативных размеров СЗЗ для каждого источника приведена нормативная СЗЗ по совокупности источников загрязнения атмосферного воздуха.

Из рис.1 видно, что внешняя граница нормативной СЗЗ, определённая по совокупности источников загрязнения атмосферного воздуха, не выходит за пределы 50-ти метровой зоны от границ предприятия.

Касательные линии, определяющие зону влияния предприятия на селитебную территорию, не строились, так как граница зоны 0,5 ПДК не захватывает селитебную территорию.

Данные по расчёту нормативных СЗЗ для источников загрязнения атмосферы ООО «Фирма «Сад».

Таблица 3.

| Цех | Учас ток | № ИЗА по схеме | Производство | Источники выделения | Наименование вещества | Класс опасности | Норматив ный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Производ-ственный корпус | 1 | 3 | Производство вина | Машина моечная | Натрия карбонат | 4 | 100 |
| 2.Соковый цех | 1 | 6 | Переработка сокового сырья | Машина моечная | Натрия карбонат | 4 | 50 |
| Котельная | 1 | 1 | Выработка тепла | Котел Е1.0-9 | Оксид азота Диоксид азота Оксид углерода Бензапирен | 4 | 50 |
|  |  | 2 | Выработка тепла | Котел «Универсал-6» | Оксид азота Диоксид азота Оксид углерода Бензапирен | 4 | 50 |
| Вспомога-тельные участки |  | 4 |  | Сварочный аппарат | Железа оксид (в пересч. на Fе) Марганец Фторист.соед.:хорошо раств. | 4 | 50 |
|  |  | 5 |  | Окрасочные работы | Бутиловый спирт Бутилацетат Толуол Этиловый спирт Этилацетат Пуль неорганическая | 4 | 100 |

8.2.4 Определение границ СЗЗ по шуму.

На карту-схему нанесена система координат, соответствующая /5/, а также источники шума, номера и координаты которых приведены в таблице № 6, протоколы измерения приведены на стр.___

Нормативные размеры СЗЗ по шуму определялись с использованием /7/.

Расчёт корректированного уровня звуковой мощности объекта производился по формуле, приведенной в /4/:

LрА = LсрА +10lg(2S/Sо), где S-площадь участка = 2470 м2;

Sо  - площадь = 1м2. Отсюда вторая часть формулы равна 56,71.

Средний уровень звуковой мощности по периметру площадки рассчитывался по формуле:

где: n-количество точек измерения;

Li-эквивалентный уровень звука в i-той точке.

Отсюда LсрА = 85,18; LрА = 137 дБА.

Уровень звуковой мощности в точках измерения (дБА) рассчитывали по формуле 3, приведённой в/7/:  ; отсюда

где: LI - эквивалентный уровень звука в точках измерения;

LР - уровень звуковой мощности в точках измерения (дБА);

В - постоянная помещения в м2, согласно /7/ равная В1000(;

В1000- постоянная помещения в м2, равная  согласно табл.3 V/20;

V- объём помещения в м3, равный для административно-бытового корпуса ______ м3, для производственного корпуса – ________ м3; для сокового цеха - _______ м3

( - частотный множитель, определяемый по табл.4 и равный 1;

( - коэффициент, определяемый по графику на рис.3 и равный ( 0,6 (для обоих корпусов); при этом площадь ограждающей поверхности для административно-бытового корпуса – ______ м2, для производственного корпуса – ________ м2, а соотношение В/Sогр. равно для обоих корпусов ( 0,7.

При этих условиях V/20 для административно-бытового корпуса 1638 м3, для производственного корпуса –1739 м3.

В этом случае формула  принимает вид для точек, расположенных в административно-бытовом корпусе  или , а для точек, расположенных в производственном корпусе соответственно  или .

Сумма второго и третьего членов в последних формулах составляет соответственно 28,3 дБА и 28,6 дБА.

Тогда уровни звуковой мощности в точках измерения (дБА) составят следующие величины:

1-ая точка –100,3;

2-ая точка –95,3;

3-я точка – 99,3;

Координаты приведенного акустического центра рассчитывали по формулам, приведённым в /4/:

где: L1..n –значения уровня звуковой мощности в точках измерения (дБА);

Х1…n, Y1…n-координаты точек измерения в метрах (приведены в табл.№6 настоящего документа).

Тогда координаты приведенного акустического центра

Хс = 283 м; Ус = 245 м,

Исходя из координат приведенного акустического центра (см. рис2) шум проходит через 2 преграды (ж/б плиты толщиной 63см)

Октавный уровень звуковой мощности шума LПпр, прошедшего через преграду рассчитывали по формуле 8, приведённой в /7/:

где: L - уровень звуковой мощности в приведённом акустическом центре у преграды;

Sn - площадь преграды в м2, в среднем равная 1000 м2;

ΔLp - снижение уровня звуковой мощности при прохождении звука через преграду, определяемая согласно разделу 6 по /7/ и равная изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией;

(д – поправка, равная 0.

ΔLp определяли согласно формуле 25, приведённой в /7/   IВ=23lgКm-10дБА,

где:   К - коэффициент равный 1;

m - поверхностная плотность, равная 530 кг/м2.

Тогда ΔLp = 52,56 дБА.

114,4 дБА

где L1Ппр - шум, прошедший через 1-ую преграду.

91,84

где  L2Ппр - шум, прошедший через 2-ую преграду.

Уровень звука на расстоянии R от акустического центра рассчитывали по формуле, приведённой в /4/:

Lr=Lра-15 lgr-(r/1000-8

где: r- расстояние до акустического центра, в м

( - затухание звука в дБА/км, равная 6

Lра - эмиссия источника, дБА

Lr- эмиссия в расчётной точке, дБА.

Из расчетов следует, что уровень звука мощностью 55 дБА находится примерно на расстоянии 100 метров от приведённого акустического центра.

Радиус ССЗ объекта, определённый  по формуле, приведённой в /4/:

cоставляет 100 метров

8.2.3. Организация  СЗЗ от высовольтных линий электропередач.

На предприятии не используются линии электропередач свыше 380 В., в связи с этим разработка СЗЗ не требуется.

8.2.4 Определение границ СЗЗ по совокупности факторов.

Определение границ СЗЗ по совокупности факторов приведено на рис.3.

Из рис.3 видно, что внешняя граница нормативной СЗЗ, определённая по совокупности факторов, не выходит за пределы 50-ти метровой зоны от границ предприятия.

9. Разработка мероприятий по организации и благоустройству СЗЗ

Планировочная организация СЗЗ имеет целью основную задачу – защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений, что осуществляется путем озеленения зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями, конструкцией защитных посадок.

Площадь 50-метровой СЗЗ составляет  3,70 га, площадь существующего озеленения  СЗЗ составляет 2,80 га., Плотность озеленения СЗЗ составляет – 75,7 %.

9.1. Озеленение СЗЗ.

Растения, используемые для озеленения СЗЗ, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. В зоне зеленых насаждений загазованность воздуха снижается до 40%.

При подборе растений для озеленения СЗЗ руководствуются следующими материалами:

- карта древокультурных районов России;

- географическая зона применения ассортимента деревьев и  кустарников;

- ассортимент деревьев для озеленения санитарно-защитной зоны промышленных предприятий;

Озеленение санитарно-защитной зоны, ее благоустройство и соблюдение нормативов ПДВ позволит уменьшить вредное воздействие промышленного предприятия на окружающую природную среду.

Площадь озеленения СЗЗ предприятия соответствует санитарным требованиям. Дополнительного озеленения не требуется.

10. Сметно-финансовый расчёт мероприятий по охране окружающей среды и организации СЗЗ

Для составления сметно-финансового расчёта используются следующие материалы:

- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции /8/;

- СНиП IV-5-82, Приложение. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 48 /10/.

В связи с отсутствием необходимости проведения дополнительных работ по озеленению, сметно-финансовый расчет не проводился.

11. Организация санитарно-гигиенического контроля на СЗЗ.

Санитарно-гигиенического контроль на СЗЗ проводится с целью определения степени воздействия  предприятия на прилегающие районы на территории СЗЗ на основные параметры окружающей среды: уровнем загрязнения атмосферного воздуха, уровнем шума, качеством воды в водных объектах, загрязнением почв и.т.д.  путём создания  маршрутных пунктов.

Выбросы ЗВ в атмосферу на существующее положение и на срок достижения ПДВ, план мероприятий по снижению выбросов ЗВ в атмосферу города, план мероприятий по сокращению выбросов ЗВ в атмосферу в период НМУ, характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в период НМУ при различных режимах, план-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках на границе СЗЗ (маршрутных пунктах) приведены в /5/.

Заключение.

1. Приведены исходные данные для разработки проекта в виде таблиц и карт-схем.

2. Даны характеристики территорий предприятия, промзоны, и селитебной зоны, их взаимное расположение.

3. Приведён перечень образующихся токсических веществ, загрязняющих атмосферу, перечень источников загрязнения атмосферы, перечень источников шума, их расположение на территории предприятия, данные по рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, данные по объёмам образующихся сточных и поверхностных вод, твёрдых отходов, их лимиты и данные по направлению на утилизацию, данные по шумовым характеристикам, данные по метеорологическим и климатическим условиям, данные по фоновому загрязнению промзоны.

4. Произведена комплексная оценка существующего состояния среды.

5. На основании расчёта рассеивания вредных веществ в атмосфере, определению нормативных санитарно-защитных зон для индивидуальных источников загрязнения атмосферы, построению нормативных санитарно-защитных зон для источников шума, построению нормативной санитарно-защитной зоны по совокупности факторов произведено комплексное обоснование СЗЗ предприятия.

На карты-схемы нанесены границы санитарно-защитных зон по вышеперечисленным факторам и совокупности факторов.

6. Приведены необходимые природоохранные мероприятия по благоустройству и озеленению санитарно-защитной зоны и территории предприятия. Приведены сметные расчёты по озеленению. Произведён баланс территорий.

Выводы.

1. Граница санитарно-защитной зоны, определённая по совокупности факторов, не выходит за пределы 50-ти метровой зоны.

2. 50-метровая санитарно-защитная зона соответствует СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3. Зона влияния предприятия не распространяется на селитебные территории.

4. Мероприятия по переселению жителей и сокращению производства не предусматриваются.

### Литература

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест».

3. Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий. М:Стройиздат,1984.

4. Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». М:РЭФИЛ, 1988.

5.  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ОАО «Контур» ,т2, г.Чебоксары, 2001.

6. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ОАО «Контур» ,т1, г.Чебоксары, 2001.

7. СНиП II-12-77. Защита от шума.-М.:Стройиздат, 1978.

8. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции. Чебоксары, 1984.

9. Каталог привязанных ЕРЕР для промышленно-гражданского строительства Чувашской АССР.  Чебоксары, 1983.

10. СНиП IV-5-82, Приложение. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сборник 48. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Плодовые насаждения. М:Госстрой СССР,1982

Приложения.

1.Ситуационная карта-схема района города, в котором расположено предприятие.

2.Выкопировка с плана съемки территории ООО «Фирма «Сад»

3.Выкопировка со схематического плана г.Чебоксары.

4.Заключение экспертной комиссии по проекту нормативов ПДВ для ООО «Яблоко» от 27.07.2001г. №133.

4.1.8. Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м.

7. Заводы первичного виноделия.

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м.

1. Чаеразвесочные фабрики.

2. Овоще-, фруктохранилища.

10. Производство фруктовых и овощных соков.

11. Предприятия по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению).

12. Предприятия по доготовке и розливу вин.

Смета затрат на озеленение СЗЗ

Таблица 4.

Примечание: работы по озеленению проводятся службой ОСУиХО ОАО «ЗЭиМ».

Список

Реализации деревьев и кустарников на 2000 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------№      Наименование культур      Возраст,    Кол-во     Цена за шт. руб.

п/п                                                      лет               шт.     без НДС, дог.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Деревья:

1. Липа м/л                                     11-12          10000       25

Схема планировочной организации СЗЗ.

# Text boxes

Резервная зона

Рис.1

##### Условные обозначения

Граница нормативной СЗЗ 100м

Граница предприятия

1-Производственные здания 2-Складские корпуса 3-Вспомогательные корпуса

4-Административный корпус 5-Учебные заведения

Существующие зелёные насаждения

Зона планировочного использования

Резервная зона

Рис.5

2

###### СВ

###### Ю

###### С

##### Земли Гослесхоза

###### ЮЗ

###### В

###### З

###### ЮВ

###### ЮВ

###### СЗ

1

4

3

2

2

2

2

2

5

ПСК «Северный

Техмашстрой

Масштаб

1:4000

Построение расчётной СЗЗ предприятия по загрязнению атмосферного воздуха.

Масштаб

1:4000

Техмашстрой

ПСК «Северный

Рис.1

##### Условные обозначения

Граница нормативной СЗЗ предприятия  100м

--существующие лесные массивы

Граница предприятия                                             -- номер цеха       Номер источника   Граница нормативной СЗЗ для совокупности источников

Граница 50-ти метровой зоны

Граница нормативно СЗЗ для источников

Существующие озеленение

Существующие зелёные насаждения

###### СЗ

###### ЮВ

Резервная зона

###### ЮВ

###### ЮВ

###### Ю

###### ЮЗ

Земли Гослесхоза

###### З

###### С

###### СВ

###### В

###### В

###### СВ

###### Ю

###### З

###### ЮЗ

###### С

Земли Гослесхоза

Резервная зона

Масштаб

1:4000

Построение расчётной СЗЗ предприятия по совокупности факторов.

Масштаб

1:4000

Техмашстрой

ПСК «Северный

Рис.3

##### Условные обозначения

Граница нормативной СЗЗ 100м                              --существующие лесные массивы

Граница предприятия

Граница 50-ти метровой зоны

Граница СЗЗ 55дБА для дневного времени с учетом

экранирования застройкой

Граница нормативной СЗЗ для совокупности источников

выбросов в атмосферу

существующие зелёные насаждения

Существующие зелёные насаждения

###### СЗ

###### ЮВ

###### ЮВ

###### В

###### СВ

###### Ю

###### З

###### ЮЗ

###### С

Земли Гослесхоза

Резервная зона

Построение нормативной СЗЗ предприятия по шуму.

Масштаб

1:4000

Техмашстрой

ПСК «Северный

Рис.2

##### Условные обозначения

Граница нормативной СЗЗ 100м

--существующие лесные массивы,

Граница предприятия

Граница 50-ти метровой зоны

- источник         -- номер источника

-приведённый центр приложения уровня звуковой мощности

СЗЗ 55дБА для дневного времени года с учётом экранирования застройкой

существующие зелёные насаждения

Существующие зелёные насаждения

###### СЗ

###### ЮВ

Техмашстрой

ПСК «Северный

Рис.5

##### Условные обозначения

Граница нормативной СЗЗ 100м

Граница предприятия

1-Производственные здания 2-Складские корпуса 3-Вспомогательные корпуса

4-Административный корпус 5-Учебные заведения

Существующие зелёные насаждения

Зона планировочного использования

2

5

2

4

2

2

2

2

3

1

###### СЗ

###### ЮВ

###### ЮВ

###### В

###### СВ

###### Ю

###### З

###### ЮЗ

###### С

Земли Гослесхоза

Резервная зона

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

221

21

1

2

9

14

2

77

17

78

20

32

2

52

19

14

29

26

11

22

25

3

4

5

54

80

47

51

52

48

46

49

58

35

62

59

36

71

72

73

68

43

34

81

64

70

65

64

65

70

81

34

71

68

43

80

72

73

36

59

62

35

58

49

46

48

52

47

51

52

54

5

4

3

25

22

11

26

21

77

17

78

20

19

32

29

14

2

2

9

2

14

1

Построение расчётной СЗЗ предприятия по загрязнению атмосферного воздуха.

Масштаб

1:4000

Техмашстрой

ПСК «Северный

Рис.1

##### Условные обозначения

Граница нормативной СЗЗ 100м                              --существующие лесные массивы

Граница предприятия

Граница 50-ти метровой зоны

Номер источника

Существующие зелёные насаждения

###### СЗ

###### ЮВ

###### ЮВ

###### В

###### СВ

###### Ю

###### З

###### ЮЗ

###### С

Земли Гослесхоза

Резервная зона

3

2

1

3

4

10

5

6

7

8

9

11

200

200

300

Y

Х

100

300

11

Шоссе Ядринское

##### Условные обозначения

Граница нормативной СЗЗ 100м

Граница предприятия

Проектируемые зелёные насаждения

Существующие зелёные насаждения

План озеленения СЗЗ

Рис.4

Клумбы

Клумбы

Зона проветривания

Масштаб 1:2000

Зона проветривания

Зона проветривания